ООО «ГеоВерсум»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Муниципального образования

«Курджиновское  сельское поселение»

Урупского муниципального района

Карачаево-Черкесской Республики

Общество с ограниченной ответственностью

«Геоверсум»

(ООО «геоверсум»)

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУРДЖИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г. Ставрополь 2013 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Директор | Черномуров М.В. |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Гришин В. В. |
| Инженер | Долженко О.А. |
| Инженер-разработчик | Перкун К.А. |
| Инженер-разработчик | Шестакова Е.О. |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………6

2. ПАСПОРТ СХЕМЫ………………………………………………………………9

2.1. Нормативно-правовая база для разработки схемы …………………………..9

2.2. Цели схемы…………………………………………………………………….10

2.3. Способ достижения цели……………………………………………………...10

2.4. Сроки и этапы реализации схемы…………………………………………….11

2.5. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы……………….12

2.6. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы……………….12

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ…………………………………………………………….13

3.1. Общая характеристика территории Курджиновского сельского поселения…………………………………………………………………………....13

### 3.1.1. Характеристика сельского поселения………………………………………13

3.1.2. Климат, рельеф, гидрография, растительность и животный мир………...15

3.2. Общая характеристика системы водоснабжения и водоотведения………...20

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И  ПЕРЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КУРДЖИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ…………………………………………………………….…………24

4.1. Существующее положение и технико-экономическое состояние систем водоснабжения……………………………………………………………….……..24

4.2. Направления развития системы водоснабжения…………………….………27

4.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения……………………………………………...……………………....30

4.4. Баланс водоснабжения и потребления воды……………………………..…..31

5. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ КУРДЖИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ…………………………………………………………………….…37

5.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения………….….37

5.2. Направления развития системы водоснабжения…………………………….37

5.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения…………………………………………………….………38

5.4. Баланс водоотведения и прогноз объема сточных вод…………….………..39

6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ………….41

6. 1. Финансовые потребности по реализации программы……………………....41

6.2. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения…………………………………………….…….42

6.3. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы………….…….43

7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ……………………………………………………...………...44

8.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ…………………………………….45

9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ………………………………………………………...……………46

10. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА………………………………...………….47

1. ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Курджиновского сельского поселения Урупского муниципального района является:

- Федеральный закон от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Генеральный план Курджиновского сельского поселения.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Курджиновском сельском поселении  Урупского муниципального района КЧР.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода, разводящие водопроводные сети;

- в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования и анализом существующих технических и технологических проблем;

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

- перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

Основные понятия и термины:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения  и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение  и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения  и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

2. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование: Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Курджиновское сельское поселение Урупского района Карачаево-Черкесской Республики на период до 2028 года.

Инициатор проекта: (муниципальный заказчик) Глава администрации муниципального образования «Курджиновское сельское поселение» Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики

Местонахождение проекта: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, муниципальное образование «Курджиновское сельское поселение».

2.1. Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Госстрой РФ «Методические указания по проведению энергоресурсоаудита в ЖКХ»;

- Приказ МПР РФ от 30.11.2007 N 314 «Об утверждении Методики расчета водохозяйственных балансов водных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2007 N 10861);

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

- СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения»;

- ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003);

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

2.2. Цели схемы

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

2.3. Способ достижения цели

- строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования;

- реконструкция и приведение в нормативное состояние существующих систем водоотведения;

- при необходимости строительство централизованной сети водоотведения и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

2.4. Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2013 по 2028 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства - 2013-2018 годы:

- реконструкция существующих разводящих сетей водопровода;

- реконструкция существующих водонакопителей;

- строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1-й очереди строительства;

- приведение в нормативное состояние существующих водоотводных канализационных систем выгребного типа;

Второй этап строительства - 2018-2023 годы:

- реконструкция существующих разводящих сетей водопровода;

- строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

- строительство канализационных очистных сооружений;

Третий этап строительства -2023-2028 (расчетный срок):

- решение вопросов связанных с альтернативными источниками водоснабжения;

- строительство канализационных очистных сооружений.

2.5. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Инициатором проекта является глава администрации муниципального образования Курджиновского сельского поселения (муниципальный заказчик).

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет бюджетных средств муниципального образования, республиканских и районных целевых программ.

На разработку схемы по водоснабжению и водоотведению, для проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик водопроводных сетей, приобретение материалов и оборудования и многих других работ по осуществлению схемы конкретная сумма не определена.

2.6. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

5. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

6. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

3.1. Общая характеристика территории Курджиновского сельского поселения.

### 3.1.1. Характеристика сельского поселения.

Село Курджиново основано в 1937 г.  Протяженность Курджиновского сельского поселения – более тридцати километров. Поселение расположено в западной части Урупского района. На западе граничит с территорией Краснодарского края. На севере муниципальное образование граничит с Предгорненским сельским поселением Урупского района, на востоке – с Преградненским и Урупским сельскими поселениями Урупского района, на юге – с Загеданским сельским поселением Урупского района.

В составе муниципального образования 4 населённых пункта – центр поселения - село Курджиново, село Псемен, посёлки Рожкао и Азиатский. Село Курджиново относится к категории больших сельских населённых пунктов, его численность превышает 5852 человек. Село Псемен имеет численность жителей более 900 человек, относится к категории средних сельских населённых пунктов. Численность населения посёлков Рожкао и Азиатский менее 100 человек (в Азиатском – 39 человек). Общая численность жителей сельского поселения по данным Всероссийской переписи населения 2010 г. составляет 6912 человек (28,4% от общей численности населения района).

Площадь территории Курджиновского сельского поселения 558,4 км2, что составляет 20% от общей площади Урупского района. По площади территории Курджиновское сельское поселение занимает третье место в районе, уступая Урупскому и Загеданскому сельским поселениям.

Плотность населения на территории муниципального образования составляет 8,5 чел./км2, что практически соответствует среднероссийскому значению данного показателя.

На территории Курджиновского сельского поселения расположены два государственных заказника – Лабинский и Дамхурц, занимающие земли южнее посёлка Рожкао.

Сёла Курджиново и Псемен расположены в непосредственной близости друг от друга, на противоположных берегах реки Большой Лабы. Расстояние от них до посёлка Азиатского по автомобильной дороге составляет менее двух километров, до посёлка Рожкао – около 15 километров. С административным центром Урупского района центр поселения связан автомобильной дорогой регионального значения «Карачаевск - Майкоп», расстояние составляет порядка более 35 км.

Территорию Курджиновского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения сельского поселения, рекреационные земли, земли лесного фонда, земли для развития сельского хозяйства, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ Курджиновского сельского поселения. Центральной планировочной осью является улица Ленина. Основные общественные и административные здания и объекты культурно-бытового назначения дисперсно разместились в центре.

В существующей застройке поселка преобладают одно- и двухэтажные здания, расположенные повсеместно по всей территории поселка.

Рисунок 1. Местоположение  Курджиновского сельского поселения.

3.1.2. Климат, рельеф, гидрография, растительность и животный мир.

# Климат. Урупский район карачаево-черкесской республики расположен в умеренном поясе атлантико-континентальной степной и северо-кавказской горной областей, граница между которыми проходит на высоте 700-800 м. климат на территории - континентальный и высокогорный (по высотным поясам). Средняя температура января от -5°С на севере до -10°С на юге (в высокогорье); июля, соответственно, +21°с и +8°с. в предгорьях зимой температура воздуха колеблется от 0°с до -10°С градусов, летом - от +18°С до +25°С градусов. в горных районах значительно холоднее. вегетационный период на севере - 182 дня, на юге (в горных районах) - 50-75 дней. годовая сумма осадков от 550 мм в год на равнине до 2500 мм в горах.

Рисунок 2. Климатическое районирование территории Урупского района.

В целом климат рассматриваемой территории формируется под воздействием циркуляционных процессов южной зоны умеренных широт. Соседство Черного и Каспийского морей, практически не замерзающих круглый год, оказывает существенное влияние на климат.

Территория получает довольно большое количество солнечного тепла. Это приводит к тому, что подстилающая поверхность летом сильно прогревается, а зимой не успевает значительно охладиться. В горных и высокогорных районах на приход-расход радиации оказывает большое влияние угол наклона горных склонов и их экспозиция по отношению к лучам солнца. Приход-расход солнечной радиации  в значительной степени зависит от условий солнечного сияния, продолжительность которого изменяется от 1866 часов в котловинах до 1968-2240 часов в высокогорной зоне.

Рассматриваемая территория характеризуется хорошим увлажнением; здесь в среднем за год на равнине выпадает 500-600 мм осадков. Сумма осадков резко возрастает с увеличением абсолютных высот до 2600-2800м.

Максимум атмосферных осадков (до 100-195 мм в месяц) приходится на весенне-летний период (май-август), когда выпадает почти повсеместно 60-70% от их годовой суммы. Летний максимум связан с преобладанием в это время западных ветров, приносящих влажные атлантические воздушные массы. Минимум атмосферных осадков (11-88 мм в месяц) приходится на зимнее время и обусловлен перемещением континентальных умеренных и арктических воздушных масс, содержание влаги в которых незначительно.

Осадки выпадают в жидком, смешанном и твердом виде. В предгорной зоне жидкие осадки составляют 83% , твердые всего 11%. На высоте 2583 м они, соответственно, равны 55% и 29% , на высоте около 4000 м практически все атмосферные осадки выпадают в виде снега.

В предгорной зоне в течение всего года преобладают ветры восточных, юго-восточных и южных румбов (67%). Штилей отмечается в среднем за год 54 случая. В горной и высокогорной зонах направление ветра определяется преимущественно общей направленностью горных хребтов и долин.

Характерной особенностью климата является длительный период предзимья, когда происходит непрестанная смена похолоданий с удерживающимся снежным покровом и оттепелей с полным сходом снега. Иногда этот процесс может наблюдаться всю зиму.

Снежный покров играет большую роль в природных процессах и оказывает существенное влияние на хозяйственную деятельность. Ранее всего снег появляется в высокогорной зоне: на высотах 2500-3000 м – во второй-третьей декадах сентября; на высотах 1000-1500 м – в третьей декаде октября – первой декаде ноября; в предгорной зоне – во второй декаде ноября. Сход снежного покрова начинается в конце марта в предгорных районах, в середине апреля – в горах и межгорных котловинах. В районе Главного хребта на высотах 2000-3000 м снег сходит в мае-середине июня. Отдельные снежники на высотах более 1800-2000 м могут сохраняться в течение всего лета. Число дней со снежным покровом, как правило, меняется от 68 дней на высотах 500 м до 360 дней на высотах свыше 4100 м. Толщина снега также увеличивается с ростом абсолютных высот: от 10 до 400-500 см соответственно.

Таким образом, изменения климатических условий на территории определяются увеличением высоты местности с севера на юг и почти широтно расположенной системой разновысотных хребтов.

Рельеф. Территория Урупского района характеризуется сложным геологическим и геоморфологическим строением, принадлежит к горно-складчатой системе Большого Кавказа. В её пределах основные хребты вытянуты с северо-запада на юго-восток. Наиболее высокие абсолютные отметки характерны для Главного Кавказского хребта (до 3000-4000 м и более). К северу наблюдается ступенчатое понижение высот основных элементов рельефа: Передовой хребет - 2000-3000 м, Скалистый хребет - 1200-2000м. Передовой и Скалистый хребты разделены Северо-Юрской депрессией. Скалистый хребет протянулся по территории Северного Кавказа с запада на восток на несколько сот километров, от р.Белой в Краснодарском крае до р.Терек. Из них около 160 км приходится на Карачаево-Черкесию. Средние высоты хребта 1200-1600 м, максимальные свыше 2600 м. Скалистый хребет представляет собой по форме куэстовую гряду. Северные склоны его пологие, а южные - крутые. Местами они образуют отвесные стены высотой до 150-200. Северный склон хребта почти на всем протяжении сложен известняками, песчаниками и доломитами верхней юры, а на юге в понижениях встречаются глинистые сланцы, аргиллиты, андезиты и базальты нижней юры.

Разнообразие форм рельефа, большие колебания высот между хребтами и речными долинами, большая крутизна и протяженность склонов различных экспозиций определяет сложный почвенный покров.

Направленность образования почв сказывается на развитии процессов эрозии и характере сельскохозяйственного использования земель.

# Гидрогеология. Основу водной сети урупского района составляют реки Большая лаба, Дамхурц, Уруп и их многочисленные притоки.

Урупский район характеризуется наличием значительного количества водотоков. Реки имеют типичный горный характер с живописными порогами и водопадами.

Таблица 1. Реки на территории Урупского района.

| № п/п | Наименование реки | Протяжённость, км | Характеристика как притока |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большая Лаба | 140 | левый приток реки Кубань |
| 2 | Малютка | 3 | левый приток реки Чапал |
| 3 | Уруп | 231 | левый приток реки Кубань |

Также имеются многочисленные озёра различного происхождения.

На территории помимо рек и озер есть источники пресных, минеральных и термальных вод. Горячие и кисло-минеральные источники Лаштрак имеют статус памятника природы регионального значения.

# Растительный и животный мир. В формировании растительного покрова урупского района большую роль сыграли и играют климатические, орографические, геологические, почвенные факторы, которые предопределили большое разнообразие ландшафтов, развившихся в данных природных условиях.

Большое разнообразие природных ландшафтов способствует формированию значительного количества экологических ниш, где находят для себя благоприятные условия не только разные экологические группы растений, но и виды самого различного географического происхождения. Имеются реликты третичного периода, степные и даже пустынные элементы, представители лесной и арктической флоры.

На территории выделяются 4 основных типа растительности: широколиственные леса, остепненные луга и разнотравно-злаковые степи.

Рисунок 3. Виды растительности на территории Урупского района.

Прослеживаются две высотные зоны – остепненных лугов на черноземах и широколиственных лесов на горно-лесных почвах. Остепненные луга в большинстве случаев распаханы. Целинные участки степи сохранились на склонах высоких террас, но и здесь они изменены выпасом. На южных и юго-восточных склонах преобладают разнотравно-злаковые сообщества степей, на склонах северной и западной экспозиции преобладают луговые сообщества с кустарником.

Степи представлены предгорными ковыльно-типчаково-разнотравные степями.

Остепненные луга (лугостепи), как и степи, в большинстве своем распаханы. Их составляют ассоциации: трищетинково-разнотравная, коротконожково-разнотравная, прибрежноозерново-низкоосоково-разнотравная, золотобородниково-разнотравная и сеслериево-разнотравная. Пятнами встречаются овсяницево-разнотравные (с овсяницей луговой) остепненные луга, а также пырейно-разнотравные залежи.

Лес – один из главных компонентов ландшафта как равнинных, так и горных территорий Урупского района. Лесная площадь района составляет 150,1 тыс. га или 54% от площади района. На территории произраснает дуб, сосна, пихта, береза, ольха.

Животный мир, в целом характерный для пояса широколиственных лесов, в связи со значительным антропогенным воздействием в настоящее время носит переходный характер от лесного к лесостепному с элементами степного. На территории КЧР встречается более 50 видов млекопитающих, около 200 видов птиц (с учетом пролетных), 15 видов пресмыкающихся и 8 видов земноводных.

3.2. Общая характеристика системы водоснабжения и водоотведения.

Система водоснабжения.

Источником водоснабжения являются подрусловые воды р. Лаба. Водозабор  с. Курджиново состоит из 4-х подземных скважин, построенных в 1960-х годах для нужд мебельной фабрики. После ликвидации фабрики все скважины переданы в пользование ООО «Урупскому Водоканалу». Диаметр скважин 273 мм, две скважины оснащены глубинными насосами типа ЭЦВ 6-10*80 производительностью 8,0 м3/час. Фактический подъем воды составляет 60 тыс. м3/год.

Таблица 2. Километраж  и состояние водопроводной сети поселения.

| Курджиновское сельское поселение |
| --- |
| Водопроводные сети (в км): общая протяженность 12,800 км, в том числе: | Ветхие водопроводные сети (в км) общая протяженность 10,88 км, в том числе: |
| диаметр труб: 315 мм протяженность: 8,500 км год постойки :1979 диаметр труб: 150 мм протяженность: 2,770 км год постойки :1979 диаметр труб: 100 мм протяженность: 1,100 км год постойки :1980 диаметр труб: 63 мм протяженность: 0,43 км год постойки :1981 | диаметр труб: 315 мм протяженность: 7,225 км диаметр труб: 150 мм протяженность: 2,35 км диаметр труб: 100 мм протяженность: 0,935 км диаметр труб: 63 мм протяженность: 0, 37км |

Ниже представлены схемы сетей водопроводов с. Курджинова.

Система водоснабжения.

Система водоотведения

В частном секторе централизованной системы водоотведения нет. Канализационные стоки накапливаются в выгребных ямах и септиках, с последующим вывозом. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом – ассенизационными машинами.

Канализационные сети – общая протяженность 1,47 км (1981 года).

Водопровод и канализация Урупского сельского поселения находится на балансе ООО «Урупский Водоканал».

ООО «Урупский Водоканал» - предприятие предоставляющее услуги по водоснабжению и водоотведению, по мимо с. Уруп, еще ст. Преградная, п. Медногорский, с. Курджиново. По состоянию на 01.01.2013 года система водоснабжения поселений Урупского муниципального района включает в себя Медногорскую насосную станцию, насосную станцию в с. Уруп, 4 артезианскиескважины (с. Курджиново), 148,6 км водопроводных сетей.

Централизованная система водоотведения включает в себя 2 очистных сооружения, 65 км канализационных сетей.

В настоящее время поселковые котельные имеются в 3-х из 7 поселений Урупского района. На текущий момент теплоснабжение жилищного фонда осуществляется КЧР-им предприятием «Теплоэнерго». 3-и котельных производительностью в п. Медногорский 41,1 Гкал/час, ст. Преградная 6,5 Гкал/час, с. Уруп 1,7 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей составляет 19,5 км.

Водопроводные (до 100%), водоотводные (70%) и тепловые (50-60%) сети имеют очень высокую степень износа.

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И

ПЕРЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КУРДЖИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

4.1. Существующее положение и технико-экономическое состояние систем водоснабжения.

Водопровод с. Курджиново находится на балансе Курджиновского сельского поселения. Источник водоснабжения - подрусловые воды р. Лаба. Водозабор  с. Курджиново состоит из 4-х подземных скважин. Фактический подъем воды составляет 60 тыс. м3/год.

На протяжении всего срока эксплуатации капитальный или текущий ремонт не выполнялся, на разводящих сетях производилась лишь частичная замена труб. Сеть изношена, из-за чего происходят очень большие потери воды. Необходим капитальный ремонт всего технологического оборудования водозабора и водопроводных сетей, износ которых достигает 80-90%.

Таблица 3. Характеристика водопроводных сетей.

| № п/п | Наименование объекта | Год пост-ройки | Мате-риал | Протяжен-ность (м) | % износа | Стои-мость (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопроводные сети (скважина №1) | 1960 | Сталь | 3740 | 90 | 638380 |
|  | Водопроводные сети (скважина №1) | 2011 | ПВХ | 1200 | 1 | 372430 |
|  | Водопроводные сети (скважина №1) | 2012 | ПВХ | 1350 | 0 | 380000 |
|  | Водопроводные сети (скважина №2) | 1987 | Сталь | 1100 | 70 | 297285 |
|  | Водопроводные сети (скважина №2) | 1987 | ПВХ | 1000 | 70 | 270259 |
|  | Водопроводные сети (скважина №2) | 1987 | Асбестоцемент | 430 | 70 | 113153 |
|  | Водопроводные сети (скважина №2) | 1987 | Метал | 3890 | 70 | 1051308 |
|  | Водопроводные сети (Мостовая поляна) | 1987 | Метал | 520 | 70 | 110949 |
|  | Водопроводные сети (Мостовая поляна) | 1987 | Метал | 1000 | 70 | 238255 |
|  | ИТОГО |  |  | 12800 |  | 3092019 |

Вода подается не обеззараженная. Осуществление контроля качества воды, используемой для питьевых целей в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»: по своему составу и свойствам вода нецентрализованного водоснабжения должна соответствовать нормативам, которые указаны в таблице 4.

Таблица 4. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения

| Показатели | Единицы измерения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Органолептические |
| Запах | баллы | не более 2 - 3 |
| Привкус | баллы | не более 2 - 3 |
| Цветность | градусы | не более 30 |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) | в пределах 2,6 - 3,5 |
| Химические |
| Водородный показатель | единицы РН | в пределах 6 - 9 |
| Жесткость общая | мг-экв./л | в пределах 7 - 10 |
| Нитраты (NO3-) | мг/л | не более 45 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | в пределах 1000 - 1500 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | в пределах 5 - 7 |
| Сульфаты (SO42-) | мг/л | не более 500 |
| Хлориды (CL-) | мг/л | не более 350 |
| Химические вещества неорганической и органической природы | мг/л | ПДК |
| Микробиологические |
| Общие колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие |
| Общее микробное число число образующих колонии | микробов в 1 мл | 100 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие |
| Колифаги число бляшкообразующих | единиц в 100 мл | отсутствие |

В настоящее время питьевая вода в Курджиновском сельском поселении не соответствует требованиям СанПиН.

Для обеспечения постоянства качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения контроль должен включать в себя систематическое санитарное обследование не только источника водоснабжения, оборудования и устройств, но и территории, прилегающей к водозаборным сооружениям.

В целях решения приоритетной национальной задачи по обеспечению населения Карачаево-Черкесской республики качественной питьевой водой, снижения затрат на ее добычу и транспортировку до потребителей и во исполнение требований части 3 статьи 19 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Правительство Республики Карачаево-Черкессия приняла Постановление 14 июня 2011 г. № 152 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы» главная задача которой – обеспечить население качественной питьевой водой в необходимом количестве.

Программа «Чистая вода» рассчитана на семь лет. В ней предусмотрены исследование запасов имеющихся источников и разведка новых месторождений, реконструкция магистральных и уличных водопроводных сетей, обустройство санитарных зон водозаборов, строительство новых и модернизация существующих сооружений очистки сточных вод, внедрение современных методов обеззараживания и очистки питьевой воды.

Таким образом, анализ существующего положения и технико-экономического состояния систем водоснабжения поселения выявил, что система водоснабжения не полностью соответствует нормативным требованиям:

- имеются отклонения от нормативов СанПиН;

- не осуществляется фильтрация и обеззараживание питьевой воды;

- не выполняются требования по степени обеспеченности подачи воды;

- необходим капитальный ремонт всего технологического оборудования водозабора и водопроводных сетей с. Курджиново, износ которых достигает 70-90%.

4.2. Направления развития системы водоснабжения.

Классическая схема водоснабжения поселения с подземным источником представлена на рисунке 4. Для забора подземных вод служат трубчатые колодцы с размещенными в них насосами. В этой схеме насосная станция I подъема совмещена с водоприемными сооружениями, а очистные сооружение вообще отсутствуют. Возможность последнего решения объясняется высоким качеством подземных вод.

INCLUDEPICTURE  "http://www.baurum.ru/core/utils/blob.php?blobid=1535" \* MERGEFORMATINET

##### Рисунок 4. Схема водоснабжения с подземным источником: 1 - трубчатые колодцы, совмещенные с насосной станцией I подъема; 2 и 6 - водоводы; 3 - РЧВ; 4 - всасывающие трубопроводы; 5 - насосная станция II подъема; 7 - магистральная водопроводная сеть; 8 - водонапорная башня (контррезервуар); 9 -пьезометрические линии в период максимального водопотребления; 10 - пьезометрические линии в период минимального водопотребления (период транспортирования воды в водонапорную башню).

Для обеспечения необходимой надежности работы системы водоснабжения в ней проектируют по два и более однотипных сооружения, а также создают резерв насосного и механического оборудования.

На представленной схеме показаны лишь основные сооружения. Система водоснабжения, как правило, имеет много дополнительных сооружений, обеспечивающих бесперебойную подачу воды потребителям. Между основными сооружениями располагают камеры переключения или распределительные устройства, обеспечивающие отключение или включение отдельных сооружений, насосов или оборудования. На водопроводной сети устраивают смотровые колодцы, в которых располагают задвижки для отключения отдельных участков сети, гидранты, служащие для пожаротушения, водоразборные колонки и другое оборудование.

Магистральные водоводы и водопроводные сети систем сельскохозяйственного водоснабжения прокладывались в основном из стальных труб без внутреннего антикоррозионного покрытия. В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергались внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижались прочностные характеристики труб, нарушалась их герметичность, возрастали утечки, уменьшалась площадь живого сечения из-за коррозионных отложений и, как следствие, увеличивался расход электроэнергии на подачу воды. Коррозионные отложения часто приводят к еще одному отрицательному явлению – вторичному загрязнению питьевой воды. В результате чего население получало воду неудовлетворительного качества. Износ групповых водоводов в настоящее время составляет 90%. Трубы необходимо заменять на трубы с высокими антикоррозионными свойствами. Одновременно с проведением работ по восстановлению трубопроводов необходимо проводить реконструкцию водопроводных насосных станций с полной заменой насосно-силового оборудования.

В последние годы источник водоснабжения подвергается воздействию вредных антропогенных факторов. В то же время существующие установки не могут обеспечить необходимые показатели качества питьевой воды. Эти обстоятельства требуют создания новых установок очистки природных вод для систем водоснабжения.

Системы водоснабжения (вновь строящиеся и реконструируемые) следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов, с учётом водосберегающих мероприятий, с учётом республиканской целевой программы «Чистая вода» на 2010-2013 годы.

Водопровод Курджиновского сельского поселения находится на балансе Курджиновского сельского поселения. Источником водоснабжения были и остаются – подрусловые воды реки Лаба. Водозабор  состоит из 3-х подземных скважин. Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2028 год) должна составить 440 тыс. куб.м./год. Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

I этап. (2013 -2018 гг.) Капитальный ремонт существующих скважин с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб. Провести капитальный ремонт и замену разводящей сети водопровода по селу, находящегося в аварийном состоянии. Приведение в нормативное состояние имеющихся водопроводных колодцев, запорной арматуры и задвижек. Установка антивандальных крышек на водопроводные колодцы. Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения.

II этап. (2018-2023гг.) Произвести замену старых и прокладку новых водопроводных сетей соответствующего диаметра. Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром до 100 мм.

III этап строительства. (расчетный срок 2023-2028) Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром до100 мм. Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства системы водоснабжения новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100.

4.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения.

Источником водоснабжения Курджиновского сельского поселения на I очередь и расчётный срок предусматриваются подрусловые воды р.Лаба –подземные скважины.

Нужно обеспечить жителям поселения на расчётный срок 100 % чистой питьевой водой.

Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для водоснабжения нового строительства и существующей застройки предлагается:

- перекладка ветхих сетей;

- закольцовка существующих водопроводных сетей;

- строительство новых водопроводных сетей и оборудование их пожарными гидрантами;

- регулярная дезинфекция водопроводных сооружений (на постоянной основе);

Мероприятия на расчетный срок:

- капитальный ремонт существующих скважин с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб. Прокачка эрлифтом в течение двух суток;

- перекладка ветхих сетей;

- установка водосчетчиков на входе в каждое здание (индивидуальные владельцы), оборудованных централизованным водоснабжением;

- осмотр и реконструкция водозаборных узлов (водонакопители), водопроводных колодцев, запорной арматуры;

- оборудование задвижками водопроводную сеть на территории села;

- на водозаборах подземных вод выполнение мероприятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

- в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях;

- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин. На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

4.4. Баланс водоснабжения и потребления воды.

Водопровод поселения находится на балансе ООО «Урупский Водоканал». Количество потребляемой воды хозяйственно-питьевого качества составляет 150 л/сут на 1 человека. За год поселением потребляется сейчас 220 тыс.м3.

Тарифы на воду представлены в следующем письме:

Общая численность населения Курджиновского сельского поселения составляет порядка более 5800 человек, все пользуются услугами водоснабжения при следующих нормах потребления:

Таблица 5. Норматив потребления коммунальных услуг по водоснабжению для населения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличный водозабор | Куб. м на 1 чел. в месяц | 1,2 |
| 2. | Дом с дворовым водопроводом без канализации | Куб. м на 1 чел. в месяц | 2,9 |
| 3. | Дом с внутренним водопроводом и центральной канализацией | Куб. м на 1 чел. в месяц | 1,5 |
| 4. | Дом с внутренним водопроводом, канализацией, без ванны и с газовой плитой | Куб. м на 1 чел. в месяц | 3,75 |
| 5. | Дом с внутренним водопроводом, канализацией, без ванн, выгребных ям | Куб. м на 1 чел. в месяц | 3,6 |
| 6 | Дом с внутренним водопроводом и выгребной ямы, без ванны | Куб. м на 1 чел. в месяц | 4,5 |
| 7. | Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и с газовым водонагревателем | Куб. м на 1 чел. в месяц | 7,5 |
| 8. | Дом с внутренним водопроводом, канализацией, душем и с газовыми водонагревателями | Куб. м на 1 чел. в месяц | 6,3 |
| 9 | Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и газовыми водонагревателями | Куб. м на 1 чел. в месяц | 8,1 |
| 10 | Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и централизованным горячим водоснабжением | Куб. м на 1 чел. в месяц | 9,0 |
| 11 | Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и с газовым водонагревателем, сауной | Куб. м на 1 чел. в месяц | 12,0 |
| 12 | Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и с газовым водонагревателем, бассейном, сауной | Куб. м на 1 чел. в месяц | 15,0 |

Прогнозируемое водопотребление Курджиновского сельского поселения предоставлено в таблицах 6, 7.

Таблица 6. Расходы воды Курджиновского сельского поселения

| № п/п | Населенные пункты | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | с. Курджиново | 760 | 850 |
| 2 | п. Рожка | 18,5 | 37,5 |
| 3 | с. Псемен | 138 | 175 |
| 4 | п. Азиатский | 2,5 | 12,5 |
| 5 | Расход воды для животных | 107 | 119 |
|  | Итого | 1026 | 1194 |

Таблица 7. Расходы воды для скота и  птицы, принадлежащих населению

| Виды животных | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водоп., л/сут. | Кол-во голов | Расход, м3/сут | Норма водоп., л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут |
| Коровы | 50 | 1800 | 90 | 50 | 2000 | 100 |
| Свиньи | 15 | 90 | 1,5 | 15 | 120 | 2 |
| Овцы и козы | 6 | 1500 | 9 | 6 | 1700 | 10 |
| Птица | 1 | 3500 | 3,5 | 1 | 4000 | 4 |
| Лошади | 50 | 50 | 2,5 | 50 | 65 | 3 |
| Итого: |  |  | ~107 |  |  | 119 |

Примечание. Расход воды на полив приусадебных участков в расчет не включен, предусматривается из расчета 9м3 в месяц для полива 3 соток. Возможно использование воды из местных источников или резервуаров дождевой канализации.

Централизованная система водоснабжения села должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчётного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- малоэтажный жилой фонд (проектируемый и сохраняемый) оборудуется ванными и местными водонагревателями.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84, в зависимости от благоустройства зданий, с учётом данных ОАО «Урупский Водоканал» и с учётом схемы территориального планирования Урупского района.

Предлагается на расчётный срок принять для застройки, оборудованной ванными и газовыми нагревателями 250 л/сут на 1 человека, и на I очередь – 230 л/сут на 1 человека. Указанные нормы водопотребления учитывают расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Расчёт водопотребления населения выполнен, исходя из условия, что на расчётный срок всё население обеспечено централизованной системой водоснабжения.

Расход воды на наружное пожаротушение определён в соответствии со СНиП 2.04.02-84, продолжительность пожара принимается 3 часа. На первую очередь расчетное количество пожаров равно 1, расход воды на один пожар 15 л/с. На расчетный срок расчетное количество пожаров равно 2, расход воды на один пожар 15 л/с. На внутреннее пожаротушение дополнительно принимается расход 5 л/сек, из расчёта двух струй по 2,5 л/сек. Общий расход воды на пожаротушение составит: на I очередь 216 м3/сут, на расчетный срок 378 м3/сут.

Водопотребление Курджиновского поселения на первую очередь и планируемый срок приводится в таблицах 8, 9.

Таблица 8. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма, водопотр. л/сут. на 1 чел | Насел., чел | Расход воды макс., м³/сут | Норма водопотр., л/сут. на 1 чел | Насел., чел | Расход воды макс., м³/сут |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: - с ванными и местными водонагревателями | 230 | 4000 | 1030 | 250 | 4300 | 1200 |
| 2 | Неучтённые расходы 10% |  |  | 200 |  |  | 300 |
|  | Итого: |  |  | 1230 |  |  | 1500 |

Полив территорий и зелёных насаждений общего пользования принимаем в соответствии со СНиП 2.04.02-84 в количестве 70 л/сут на 1 человека.

Для полива приусадебных участков в настоящее время используется система централизованного водоснабжения.

Таблица 9. Суммарный расход воды питьевого качества

| № п/п | Наименование потребителей | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 1230 | 1500 |
| 2 | Полив территории и зелёных насаждений общественного пользования | 280 | 301 |
| 3 | Предприятия (в т.ч. собственные нужды ОСК) | 200 | 200 |
|  | Итого: | 1710 | 2001 |

Схема водоснабжения принята объединённая хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети для одноэтажной застройки должен быть не менее 10 м (при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м.).

5. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И

ПЕРЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ КУРДЖИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

5.1. Существующее положение в сфере водоотведения.

В частном секторе централизованной системы водоотведения нет. Канализационные стоки накапливаются в выгребных ямах и септиках, с последующим вывозом. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом – ассенизационными машинами. Сброс канализационных стоков осуществляется, как правило, на рельеф без какой-либо очистки, в результате чего повышается риск возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенных хозяйственно-фекальных сточных вод и ухудшается экологическая обстановка в районе.

Канализационные сети (в км.): общая протяженность 1,47, в том числе: диаметр труб 200 мм, протяженность 1,4 км (1981 года), диаметр труб 100 мм, протяженность 0,7 км (1982 года).

5.2. Направления развития системы водоснабжения.

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок проектируемых очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 100-150 мм составит не менее 5 км. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005. Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Техническая».

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей учитывая этапы жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

I этап. (2013-2018 гг.) Приведение в нормативное состояние существующих водоотводных канализационных систем выгребного типа. Перекладка изношенных канализационных сетей и прокладка новых.

II этап. (2018-2023 гг.) Строительство жижесборника для нужд населения села.

III этап. (2023-2028гг.) Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений.

5.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения.

Решение проблемы канализования возможно по вариантам:

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) и канализационных сетей для обеспечения всей существующей и проектируемой застройки;

- строительство жижесборника;

- организация централизованной системы канализации и транспортировка стоков на ОСК (очистное сооружение канализации);

- обустройство всей застройки септиками;

- устройство современных накопительных ёмкостей.

Накопительная ёмкость – представляет собой герметичный сосуд, в который поступает вся отработанная жидкость дома. В отличие от выгребной ямы жидкость из ёмкости не будет уходить в грунт (так как современная накопительная ёмкость производится из материалов на основе полимолекул – например, стеклопластика). Срок службы ёмкостей из полимерных материалов составляет более 50 лет; на внутренней поверхности не происходит отложение солей или других нарастаний, характерных для металла или бетона.

Однако, ёмкость будет сравнительно быстро наполняться, что потребует частого вызова машин коммунальных служб (и оплаты вывоза стоков).

Накопительные емкости должны быть удалены от жилых зданий, площадок для игр детей на расстоянии не менее 20м, от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50м.

Септик требует устройства сооружений естественной очистки; благодаря использованию септиков, вода на выходе получается достаточно чистой, но сбрасывать её в водоёмы после такого вида очистки ещё нельзя.

Сбрасывать сточные воды на рельеф (овраги, балки и пр.), даже после септиков, без дополнительного обеззараживания патогенной микрофлоры запрещено. Отведение условно очищенных стоков (после септика) для окончательной почвенной очистки в верхних фильтрующих слоях почвы (естественных или искусственно обустроенных) на площадке возле каждого здания нереально, т.к. требует значительных территорий (стандартный размер впитывающей площадки для дома на семью из 5 человек ориентировочно равен 36 м, при условии, что почва обладает хорошими фильтрующими способностями) и в итоге приведет к заражению местности.

Кроме того, предусматривается раз в несколько лет частичная замена грунта участка, где вода поступает в почву.

Централизованная система канализации предлагается на расчётный срок, предпочтительна по экологическим, социальным условиям.

Отведение стоков на очистные сооружения требует устройства канализационной сети.

5.4. Баланс водоотведения и прогноз объема сточных вод.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Расход сточных вод приведён в таблице 10.

Таблица 10. Расход сточных вод в Курджиновском сельском поселении.

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м³/сут | Население, чел. | Расходы сточных вод, м³/сут |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с расходами на нужды местной промышленности и неучтёнными расходами) | 4000 | 1030 | 4300 | 1200 |
| 2 | Хозяйственные и технологические нужды промпредприятий |  | 200 |  | 200 |
|  | Итого |  | 1230 |  | 1400 |

Примечание: учитывая недостаточную стабильность экономической обстановки, достоверность объёмов перспективного водоотведения предприятий не гарантирована.

6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

6. 1. Финансовые потребности по реализации программы.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических
характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2012 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

6.2. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения.

Характеристика основных реконструируемых, вновь создаваемых объектов водоснабжения в срок до 2028 года и их ориентировочная стоимость представлены в таблицах 11, 12.

Таблица 11. Характеристика объектов водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Затраты на строительство, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт скважин | до 2018 г. | от 2 млн. |
| 2 | Реконструкция и строительство участков водопроводных сетей | до 2028 г. | 1 м из труб ПНД 100мм - 2000 руб. |
| 3 | Установка на разводящих по селу водопроводах контрольных манометров | 2028г. | 10 тыс. |
| 4 | Замена водопроводных люков на водопроводных колодцах на антивандальные | постоянно | 200 тыс. |
| 5 | Строительство водопроводных колодцев | до 2028 г. | от 65 тыс. за 1 от 80 тыс. за 1 (с пожарными гидрантами) |

Таблица 12. Характеристика объектов водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Затраты на строительство, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство жижесборника | до 2023 г. | ~0,9 млн.руб. |
| 2 | Организация централизованной системы канализации | до 2018 г. | из расчета на 1000м ~ 1 млн.руб. |
| 3 | Обустройство септиками | до 2018 г. | 1 шт. от 200 руб. до 25 тыс.руб |
| 4 | Устройство современных накопительных ёмкостей | до 2018 г. | 1 шт.~30тыс.руб. |
| 5 | Строительство канализационных очистных сооружений | до 2028 г. | от 1 500 млн. руб. |

6.3. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет бюджетных средств муниципального образования, республиканских и районных целевых программ.

На разработку схемы по водоснабжению и водоотведению, для проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик водопроводных сетей, приобретение материалов и оборудования и многих других работ по осуществлению схемы – конкретная сумма не определена.

Проанализировав ситуацию, сложившуюся в сфере водоснабжения и водоотведения, можно предположить общую сумму инвестиций, которая составит min 40 млн. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение ~ 25 млн. рублей, приходящиеся на водоотведение ~ 15 млн. рублей (с учетом рабочих материалов и неучтенных расходов).

Предлагается реализовать мероприятия программы не только за счет  средств бюджета МО и целевых программ, но  и средств организации коммунального комплекса, за счет внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации муниципального образования, Курджиновское сельское поселение Урупского муниципального района:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2028 года и подключения 100% населения в населенных пунктах к централизованным системам водоснабжения и водоотведения:

- динамика роста численности населения в муниципальном образовании получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этом населенном пункте и его обеспеченности на одного человека. Жилищное строительство на период до 2028 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

8.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Главная задача схемы не только обеспечить развитие систем водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства, увеличения объемов производства коммунальной продукции и улучшения работы систем водоснабжения и водоотведения, но и не менее важна задача снижения вредного воздействия на окружающую среду, обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам.

Ведь основным источником загрязнения и засорения водоемов и рельефа в муниципальном образовании являются недостаточно очищенные сточные воды централизованной канализации, коммунальных предприятий, крупных животноводческих комплексов, которые сбрасываются по трубам или машинами-илососами. Загрязняющие вещества, попадая в природные водоемы и на рельеф, приводят к качественным изменениям воды и почвы, которые в основном проявляются в изменении физических свойств воды и почвы, в частности, появление неприятных запахов, привкусов воды,  аллергических реакций у человека и т.д.

Не менее опасны выгребные ямы на территории поселения, если расстояние от выгребной ямы, не имеющей дна, до колодца небольшое, то даже при сливе меньше 1 м3, существует риск заражения воды. Поэтому необходимо не только следить за количеством слива, но и располагать яму ниже по уровню, чем водозабор воды.

Чтобы избежать таких проблем, необходимо строить и реконструировать систему водоснабжения и водоотведения по требованиям СанПиН          2.3.4.704-98 4. «Требования к водоснабжению и канализации», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.02-85 «Внутренний водовод и канализация зданий»; осуществлять строительство из качественных, экологических и высоко-коррозионных материалов.

9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ.

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Курджиновского сельского поселения Урупского района КЧР в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2028 г.

10. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- Постановление 14 июня 2011 г. № 152 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы»;

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»);

- Генеральный план Урупского сельского поселения 2012г.;

- Закон Карачаево-Черкесской республики от 07.12.2004 г. № 42-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований на территории Урупского района и наделении их соответствующим статусом»

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-85 «Внутренний водовод и канализация зданий»;

- СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

- ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003);

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения»;

- Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения – утв. постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782;

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83;

- Госстрой РФ «Методические указания по проведению энергоресурсоаудита в ЖКХ»;

- Приказ МПР РФ от 30.11.2007 N 314 «Об утверждении Методики расчета водохозяйственных балансов водных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2007 N 10861).

# Text boxes

г. Ставрополь 2013 г.